Республика Татарстан.  Алексеевский район.

МБОУ Сахаровская средняя школа.

| Утверждено: Постановлением профсоюзного комитета Дата:____________ Решение № _____от ________2013 г | Утверждаю: Директор школы: Максимова Л.А. Подпись: ___________ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №12

По технике безопасности при сверлении ручной дрелью или коловоротом.

- Перед началом выполнения работ одеть спецодежду.

- Работу выполнять только на закрепленном месте.

- Перед началом работы проверьте исправность инструмента о всех неисправностях сообщите учителю.

- Перед сверлением отверстий необходимо надежно закрепить заготовку и подкладную доску на столярном верстаке.

- Сверло в патроне должно быть закреплено без перекосов.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать коловорот или дрель сверлом к себе или своему товарищу.

- Используйте инструмент строго по назначению.

- При выполнении работы подачу сверла осуществлять плавно без рывков и перекосов.

- Нажим на упор коловорота или дрели в начале и в конце сверления должен быть небольшим, а вращение рукоятки медленным.

- В перерывах в работе запрещается оставлять сверло в просверленном отверстии. Выньте сверло и положите коловорот на верстак, так чтобы концы коловорота или дрели не выступали за контуры верстака и сверлом в сторону.

- После окончания работы убрать стружку. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сдувать стружку ртом или сметать рукой.

Разработчик: Учитель технологии Каплин С.А.

Подпись: ____________

Источник: типовая инструкция по технике безопасности.