Республика Татарстан.  Алексеевский район.

МБОУ Сахаровская средняя школа.

| Утверждено: Постановлением профсоюзного комитета Дата:____________ Решение № _____от ________2013 г | Утверждаю: Директор школы: Максимова Л.А. Подпись: ___________ |
| --- | --- |

Инструкция №7

по технике безопасности при работе

с применением переносных электроинструментов (дрель, переносный трансформатор, долбежник, шлифовалка, пила, сверловка, рубанок и др.)

Опасности в работе

1. Ранение ног упавшим инструментом.

2. Ранение глаз отлетающей стружкой, осколками режущего инструмента.

3. Поражение электрическим током при отсyтcтвии заземления, неисправности проводки.

4. Ранение при неправильном креплении режущего инструмента.

До начала работы

1. Правильно наденьте спецодежду и головной убор

(застегните обшлага рукавов на пуговицы; спрячьте волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов).

2. При получении инструмента убедитесь:

а) в надежности крепления всех резьбовых соединений;

б) в легкости и плавности движения всех ходовых частей;

в) в правильности направления вращения режущего инструмента;

г) В исправности токоведущего шлангового кабеля и защитного заземления;

д) в надежности работы выключателя.

3. Не выполняйте работы, не входящие в круг прямых обязанностей, без разрешения учителя.

4. Изучите правила оказания первой помощи и практического применения искусственного дыхания при поражении электрическим током.

5. Получите монтерские резиновые перчатки и коврик. Предварительно проверьте их исправность.

Во время работы

1. Следите за тем, чтобы на обрабатываемом материале

отсутствовали гвозди и другие металлические предметы.

Разработчик учитель технологии: ______________ Каплин С.А.

Источник типовая инструкция по технике безопасности.